## Slide 1: Midterm Project

## Slide 2: Outline
題目
  設計一個簡易計算機 (in1 op in2)
  支援加(A)、減(B)、乘(C)運算 (減法不會有負數)
  System I/O
    Input: 1個4x4 keypad (00~99 for in1 and in2)
    Output: 4個七段顯示器
  Bonus: 除法(D) (運算到整數為即可)
Due day: 5/4(三) PM10，一個人只能demo 2次
繳交檔案：
  MidPrj_dcsXX.tar
    Top module name: MidPrj_dcsXX
    Note~1 module in a file (file name = module name)
  MidPrj_dcsXX.bit

## Slide 3
Suggestion system and Verilog architecture
Architecture

## Slide 4
Periodically scan 4x4 keypad to read input value
D0-D3 @port1 are output signals (FPGA -> keypad)
D0-D3 @port2 are input signals (FPGA <- keypad)
4k7 resistance for R1-R8
  precharge port2 signals to logic 1
4x4 Keypad Scanning

## Slide 5
4x4 Keypad Scanning
0
1
1
1
t=0
1
0
1
1
t=1
1
1
0
1
t=2
1
1
1
0
t=3
0
5V0V
得知 (row1, col1)被按

## Slide 6
助教會抓抄襲，被抓到的暑假就開始囉^_^